## Slide 1
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA DO BAIXO TIETÊ
PROJETO
EMPREENDIMENTO
2019-BT-698
CONTRATO
367/2019

## Slide 4
REFERÊNCIAS
  Relatórios elaborados pela CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo;
  Inventários Estaduais de Resíduos Sólidos Urbanos;
  Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê e do Estado de São Paulo;
  Planos da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê;
  Planos Estaduais de Recursos Hídricos;
  DATAGEO - Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo;
  LUPA - Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo
  Inventário Florestal do Estado de São Paulo - Mapeamento da cobertura vegetal nativa produzido pelo Instituto Florestal
  Estudos e publicações do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE;
  Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, em destaque o Relatório Técnico nº 131.057-205 – B1-162/189 - ANEXO B1 - Dossiê das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – UGRHIS.
Notes: Fontes diversas para que pudéssemos confrontar dados | Períodos distintos.

## Slide 5
RELATÓRIO I
Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário

## Slide 6
RELATÓRIO I
Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário

## Slide 7
INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

## Slide 8
IQR - ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERRO DE RESÍDUOS
Sofreu alterações na metodologia de avaliação.

## Slide 9
    IQC- ÍNDICE DE QUALIDADE DE USINAS DE COMPOSTAGEM
Sofreu alterações na metodologia de avaliação.

## Slide 10
IQR - ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERRO DE RESÍDUOS
EXEMPLO SELECIONADO
ANDRADINA/SP
IQR - Apresenta evolução, saindo de “condição inadequada” (1997, 2000 e 2004) para “adequada” em 2012, 2016 e 2019, não possuindo o melhor desempenho na última apuração (2019).
IQC - Permanece em “condição adequada” com declínio, de 9,71 (2008) para 7,9 (2019).

## Slide 11
INDICADOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

## Slide 12
    ICTEM - INDICADOR DE COLETA E TRATABILIDADE DE ESGOTOS DA POPULAÇÃO URBANA DE MUNICÍPIO
Constituído por cinco elementos, que representam as condições a serem avaliadas no Sistema Público de Tratamento de Esgotos

## Slide 13
IQR - ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERRO DE RESÍDUOS
EXEMPLO SELECIONADO
ANDRADINA/SP
ICTEM - Evoluiu, alternando os enquadramentos de “ruim” para “regular” em 2012, com melhor desempenho nas últimas duas apurações (2016 - 2019).
    ICTEM - INDICADOR DE COLETA E TRATABILIDADE DE ESGOTOS DA POPULAÇÃO URBANA DE MUNICÍPIO

## Slide 14
Observa-se uma grande discrepância dos resultados numéricos, o que pode indicar que a dificuldade atual do município é maior no tocante dos resíduos sólidos.
RELATÓRIO I
Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário
EXEMPLO SELECIONADO
Notes: Sugestão estruturar um banco de dados com os indicadores ambientais por múnicipios para que possamos consultar de forma rápida.

## Slide 15
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019
EXEMPLO SELECIONADO

## Slide 16
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019
EXEMPLO SELECIONADO
Notes: A legenda de cores auxilia uma compreensão “menos técnica” ou mais didática.

## Slide 17
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019

## Slide 18
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019

## Slide 19
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019
Notes: É possível saber, por meio deste Relatório, quais são esses municípios em situação regular e ruim. Critério de investimento????

## Slide 20
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQR, IQC E ICTEM
ANO DE 2019

## Slide 21
AÇÕES PONTUADAS - PLANO DE AÇÕES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
PA/PI, RELATIVO AO PERÍODO 2020/2023

## Slide 22
AÇÕES PONTUADAS - PLANO DE AÇÕES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
PA/PI, RELATIVO AO PERÍODO 2020/2023
Notes: Mediante os cenários ora apresentados, sugere-se que na atualização do Plano da Bacia seja reavaliado as metas propostas.

## Slide 23
RELATÓRIO II
Qualidade e Disponibilidade Hídrica

## Slide 24
RELATÓRIO II
Qualidade e Disponibilidade Hídrica

## Slide 25
DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA
DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 26
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19
SUB BACIAS - REGIÃO 1

## Slide 27
SUB BACIAS - REGIÃO 2
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19

## Slide 28
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19
SUB BACIAS - REGIÃO 3

## Slide 29
SUB BACIAS - REGIÃO 4
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19

## Slide 30
SUB BACIAS - REGIÃO 5
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19

## Slide 31
APRESENTAÇÃO DAS 6 (SEIS) REGIÕES DA UGRHI 19
SUB BACIAS - REGIÃO 6

## Slide 32
DISPONIBILIDADE HÍDRICA PER CAPITA

## Slide 33
DISPONIBILIDADE HÍDRICA PER CAPITA
2012 – 2019
REDUÇÃO de 4,37%

## Slide 34
DEMANDA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA UGRHI 19

## Slide 35
AUMENTO
ao longo dos anos.
Reflexo: Aumento populacional, aumento do nº das outorgas e legislação e normas mais rígidas de regularização.
DEMANDA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA UGRHI 19

## Slide 36
DEMANDA SUPERFICIAL x DEMANDA SUBTERRÂNEA
Demanda superficial: 2008-2012 crescimento de 57,61%, de 2016-2019 reduz para 6,95%.
Demanda subterrânea: 2008-2012 crescimento de 114,28%, de 2016–2019 apresenta redução para 48,87%.
NÃO APRESENTA CONSTÂNCIA

## Slide 37
DEMANDA DE ÁGUA POR TIPO DE USO UGRHI 19
As demandas por tipo de uso são divididas entre:
    Uso Urbano – Compreende as vazões outorgadas para os seguintes usos: abastecimento público, uso sanitário, comércios e serviços;
    Uso Industrial – Compreende as vazões outorgas para os seguintes usos: processos produtivos, tratamentos de efluentes industriais e sanitários;
    Uso Rural – Compreende as vazões outorgas para os seguintes usos: irrigação, pecuária, aquicultura, etc;
    Outros Usos – Compreende as vazões outorgas para todos os usos que não se enquadram em usos urbano, industrial e rural.

## Slide 38
DEMANDA DE ÁGUA POR TIPO DE USO UGRHI 19
Notes: Observação para o uso rural

## Slide 39
DEMANDA DE ÁGUA POR TIPO DE USO UGRHI 19

## Slide 40
USO URBANO X USO INDUSTRIAL X USO RURAL X OUTROS USOS
APRESENTA CONSTÂNCIA
USO RURAL - Apresenta maior evolução no comparativo de 2008-2012, mas não possui a melhor frequência evolutiva, ao observar o gráfico é possível identificar a queda do comparativo entre 2012-2016 e 2016-2019.

## Slide 41
DEMANDA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA x DEMANDA DE ÁGUA POR TIPO DE USO
2008 X 2019
Notes: Representação menos técnica e mais didática que expressa a demanda por recursos hídricos na Bacia.

## Slide 42
BALANÇO HÍDRICO - DEMANDA X DISPONIBILIDADE
Demanda x Disponibilidade (superficial/subterrânea), corresponde a relação entre o volume consumido e o que está disponível na bacia.
  Disponibilidade Hídrica – Superficial
Q7,10 – Vazão Mínima Superficial registrada em 7 dias consecutivos em um período de retorno de 10 anos.
Q95% – Vazão disponível em 95% do tempo na bacia.
Q médio – Vazão média de água presente na bacia durante o ano.
Disponibilidade Hídrica – Subterrânea
Reserva Explorável – Volume de água que está disponível para o consumo sem comprometimento das reservas totais, a reserva explorável é semelhante ao volume infiltrado (Formula: Q95% - Q7,10).

## Slide 43
BALANÇO HÍDRICO - DEMANDA X DISPONIBILIDADE
FAIXAS DE REFERÊNCIAS

## Slide 44
BALANÇO HÍDRICO - DEMANDA X DISPONIBILIDADE
AUMENTO EM DADOS QUANTITATIVOS
2008, 2012 e 2016
CONDIÇÃO “BOA”
2019
CONDIÇÃO DE “ATENÇÃO”
Notes: Vácuo de informação = Essa tabela representa a situação da Bacia, todavia não é possível identificar qual sub bacia estamos falando (2019). Ver slide 48 (por sub bacia / expressa em percentual/2012).

## Slide 45
AÇÕES PONTUADAS - PLANO DE AÇÕES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
PA/PI, RELATIVO AO PERÍODO 2020/2023
Fonte: Relatório de Situação CBH- BT 2020 - Ano Base 2019

## Slide 46
AÇÕES PONTUADAS - PLANO DE AÇÕES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
PA/PI, RELATIVO AO PERÍODO 2020/2023
Fonte: Relatório de Situação CBH- BT 2020 - Ano Base 2019

## Slide 47
AÇÃO PROPOSTA COMPLEMENTAR

## Slide 48
DEMANDA X DISPONIBILIDADE (2007-2012) - POR SUB-REGIÃO
Demanda x Disponibilidade das 6 (seis) sub bacias e evolução entre os cenários do ano de 2007 e 2012.
Obs: não sendo possível traçar um comparativo da atual situação, em consequência da carência de dados atualizados.
QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA
desenvolvimento das atividades humanas em determinada região
QUANTIDADE DE ÁGUA SUPERFICIAL DISPONÍVEL
para captação nessa mesma região
x
VERSUS

## Slide 49
Notes: Demanda acima de 50% na sub bacia Córrego da Onça/Itapura, onde se observa que a relação diminuiu.

## Slide 51
DIMINUIÇÃO NO INDICADOR resultando entre a oferta e demanda.
* Sugere: Perdas na capacidade de produzir água e aumento no consumo do recurso.

## Slide 56
QUALIDADE DAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS

## Slide 57
REDE DE MONITORAMENTO
ÁGUAS SUPERFICIAIS

## Slide 58
DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM - REDE DE MONITORAMENTO
Notes: 12 Pontos

## Slide 59
COMPARATIVO ENTRE ANO 2000 X 2019
PONTO DE AMOSTRAGEM
x
VERSUS

## Slide 60
CENÁRIO DE COLETAS POR PONTOS DE AMOSTRAGEM EM QUADRIÊNIOS
Utilizado para quantificar a evolução dos pontos de monitoramento, próximo slide.

## Slide 61
REDE DE MONITORAMENTO

## Slide 62
INDICADORES
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 63
INDICADORES QUALITATIVOS APURADOS
IQA - Índice de Qualidade da Água
IAP - Índice de Qualidade das Águas
Brutas para fins de Abastecimento Público
IVA - Índice de Qualidade das
Águas para Proteção da Vida Aquática
IET - Índice do Estado Trófico

## Slide 65
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA
.
Enquadramentos em função IQA
NOVE VARIÁVEIS de qualidade que indicam a presença de efluentes sanitários no corpo de água.

## Slide 66
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (SUPERFICIAL)
EXEMPLO SELECIONADO
RIBEIRÃO BAGUAÇU
IQA: Manteve-se o enquadramento de condição “Boa” em todos os anos apurados.
Notes: Coleta de amostras em cada um dos 12 pontos de monitoramento/Respectivo enquadramento.

## Slide 67
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
Enquadramentos em função IAP
Variáveis consideradas no IQA + substâncias tóxicas e as variáveis que afetam a qualidade organoléptica da água.

## Slide 68
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
EXEMPLO SELECIONADO
RIBEIRÃO BAGUAÇU
IAP: Apresenta enquadramento “Regular” em 2016, nos cenários restantes manteve-se em condição “Boa”.

## Slide 69
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
Enquadramentos em função IET
Classifica os corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias.
IVA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS
ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA
IET - ÍNDICE DO ESTADO TRÓFICO
EXEMPLO

## Slide 70
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
EXEMPLO SELECIONADO
RIBEIRÃO BAGUAÇU
IET - ÍNDICE DO ESTADO TRÓFICO
IET: Variação de enquadramento, classificado como “Eutrófico” em (2004), oscilando entre “Mesotrófico” (2008), “Ultraoligotrófico” (2012) e “Oligotrófico” (2016 e 2019).

## Slide 71
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
Enquadramentos em função IVA
Avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, incluindo no seu cálculo as variáveis essenciais para os organismos aquáticos.
IVA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS
ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA

## Slide 72
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
EXEMPLO SELECIONADO
RIBEIRÃO BAGUAÇU
IVA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS
ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA
IVA: Exibe evolução, saindo da classificação “Ruim” (2004), para “Boa” (2008) e Ótima” (2012, 2016 e 2019).

## Slide 73
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO POR QUADRIÊNIO DO IQA, IAP, IET E IVA
PONTO DE MONITORAMENTO: RIBEIRÃO BAGUAÇU
Notes: Apresenta o enquadramento e número de amostragens para todos os índices de qualidade da água superificial.

## Slide 74
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO POR QUADRIÊNIO DO IQA, IAP, IET E IVA
PONTO DE MONITORAMENTO: RIBEIRÃO BAGUAÇU

## Slide 75
Inventário dos Indicadores IQA, IAP, IET e IVA, de cada Corpo Hídrico - Ano de 2019

## Slide 76
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 77
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 78
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 79
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 80
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 81
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 82
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 83
IAP - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
BRUTAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
INVENTÁRIO DOS INDICADORES IQA, IAP, IET E IVA
ANO DE 2019

## Slide 84
QUALIDADE DAS ÁGUAS
SUBTERRÂEAS

## Slide 85
REDE DE MONITORAMENTO
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 86
PONTOS DE MONITORAMENTO
ANO 2007

## Slide 87
PONTOS DE MONITORAMENTO
ANO 2019

## Slide 88
INDICADOR
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 89
INDICADOR QUALITATIVO APURADO
IPAS - O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas
Definido a partir do percentual de amostras de água bruta, coletadas pela Rede CETESB de Qualidade, em conformidade com os padrões nacionais de potabilidade e de aceitação ao consumo humano definidos na Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, e apresenta, de forma genérica, a qualidade das águas captadas em poços tubulares utilizados principalmente para o abastecimento público.

## Slide 90
IPAS - O INDICADOR DE POTABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 91
Aponta uma piora na qualidade das águas subterrâneas da Bacia do Baixo Tietê, considerando que em 2008 a bacia obteve classificação “Boa” e regrediu para “Regular” nos cenários subsequentes.

## Slide 92
IPAS - O INDICADOR DE POTABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 93
PROPOSTA COMPLEMENTAR
Em linhas gerais, propõe-se que sejam realizados investimentos na realização de estudos que possibilitem o diagnóstico de situação das aguas subterrâneas, bem como a rede de monitoramento existentes (CETESB/DAEE) de modo a subsidiar tecnicamente novas propostas de melhoria, controle e remediação.

## Slide 94
Cobertura de Vegetação Nativa, Áreas Suscetíveis a Erosão, Escorregamento e Inundação
RELATÓRIO III

## Slide 95
Cobertura de Vegetação Nativa, Áreas Suscetíveis a Erosão, Escorregamento e Inundação
RELATÓRIO III

## Slide 96
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

## Slide 97
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo
Projeto LUPA 1995/1996
Projeto LUPA 2007/2008
Projeto LUPA 2015/2016
SELEÇÃO DE DADOS
42 MUNICÍPIOS DA UGRHI 19
INVENTÁRIO

## Slide 98
EXEMPLO SELECIONADO

## Slide 99
SOMATÓRIA DAS INFORMAÇÕES POR INDICADOR E PERÍODO DA UGRHI 19

## Slide 101
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 102
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 103
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 104
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 105
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 106
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 107
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 108
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 109
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 110
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo) UGRHI 19

## Slide 111
COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA

## Slide 113
Notes: Cobertura Vegetal com Estratificação

## Slide 114
ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
UGRHI 19 - se enquadra no índice de 10 % - 15 %, classificado na cor laranja.

## Slide 115
Superfície de abrangência
Percentual de Cobertura Vegetal Nativa
Cobertura Vegetal Nativa
ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
Inventários Florestais do Estado de São Paulo - Instituto Florestal
Anos de 2005, 2009 e 2020.
INDICADORES
Notes: Disponíveis para os 42 municípios.

## Slide 116
EXEMPLO SELECIONADO
MAGDA
Apresenta evolução no percentual de cobertura vegetal nativa, com área abrangente de 2.744ha em 2005 e 5.782ha em 2020.
ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19

## Slide 117
ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19

## Slide 120
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
EXEMPLO SELECIONADO
Classificação por cor do percentual de cobertura de vegetação nativa.

## Slide 121
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
No ano de 2005, 100% dos municípios apresentavam o pior enquadramento da classificação.

## Slide 122
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
No ano de 2009, 88% dos municípios apresentavam o pior enquadramento da classificação.

## Slide 123
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19
No ano de 2020, 31% dos municípios apresentavam o pior enquadramento da classificação.

## Slide 124
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19

## Slide 125
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19

## Slide 126
INVENTÁRIO DO ÍNDICE DE COBERTURA DE VEGETAÇÃO NATIVA UGRHI 19

## Slide 127
Áreas Suscetíveis a Erosão
VULNERABILIDADE DO SOLO

## Slide 128
DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO, DOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES,
URBANOS E RURAIS, DENTRO DOS LIMITES DA UGRHI-19

## Slide 129
ÁREAS SUSCETÍVEIS EROSÃO

## Slide 130
Notes: Núero de erosões urbanas identificadas na UGRHI

## Slide 132
Notes: RURAIS

## Slide 136
Áreas Suscetíveis a Escorregamento
VULNERABILIDADE DO SOLO

## Slide 137
CLASSES DE PERIGO DE ESCORREGAMENTO
P0 representa uma probabilidade nula a quase nula de ocorrência do processo;
P1: Muito Baixa;
P2: Baixa;
P3 Média;
P4: Alta;
P5: Probabilidade máxima de ocorrência - Classe Muito Alta.

## Slide 139
Áreas Suscetíveis a Inundação
VULNERABILIDADE DO SOLO

## Slide 140
CLASSES DE PERIGO DE INUNDAÇÃO
P0 representa uma probabilidade nula a quase nula de ocorrência do processo;
P1: Muito Baixa;
P2: Baixa;
P3 Média;
P4: Alta;
P5: Probabilidade máxima de ocorrência - Classe Muito Alta.

## Slide 142
48% (20 - municípios) da UGRHI 19 possuem áreas inundáveis.

## Slide 143
Investimentos Financeiros e Entrevista de Percepção (Agenda Ambiental Municipal)
RELATÓRIO IV

## Slide 144
RELATÓRIO IV
Investimentos Financeiros e Entrevista de Percepção
(Agenda Ambiental Municipal)

## Slide 145
LISTA DE EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS
(1996-2020)
DIVIDIDO EM EIXOS TEMÁTICOS
QUADRIÊNIOS
SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO

## Slide 146
RELATÓRIO IV
Investimentos Financeiros e Entrevista de Percepção
(Agenda Ambiental Municipal)

## Slide 147
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E EROSÃO RURAL
EXEMPLO SELECIONADO

## Slide 148
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E EROSÃO RURAL
x
VERSUS
QUANTIDADE DE PROJETOS FINANCIADOS Por quadriênios, na temática dos Manejo de Águas Pluviais e Erosão Rural.
VALOR FINANCIADO
Por quadriênios, na temática dos Manejo de Águas Pluviais e Erosão Rural.
EXEMPLO SELECIONADO

## Slide 149
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL/ PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS
EXEMPLO SELECIONADO

## Slide 150
QUANTIDADE DE PROJETOS FINANCIADOS Por quadriênios, na temática da recomposição florestal/proteção de mananciais
VALOR FINANCIADO
Por quadriênios, na temática da recomposição florestal/proteção de mananciais
EXEMPLO SELECIONADO
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL/ PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS
x
VERSUS

## Slide 151
INVESTIMENTOS FINANCEIROS

## Slide 152
INVESTIMENTOS FINANCEIROS

## Slide 154
Obrigada
OIKOS ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Rua Marcílio Dias, n. 1.109 - Bairro Paraíso- Cep 16050-190 - ARAÇATUBA-SP.